## Slide 1: Sistemas de Comunicaciones Móviles
Jorge Amores
Agosto/1999

## Slide 2: CONTENIDO
Motivación
Características
Sistemas móviles
Estructura de una red celular
Sistema AMPS
Sistema IS-136 (D-AMPS)
Comunicaciones móviles via Satélite

## Slide 3: Sistemas de Comunicaciones Móviles – Características
Acceso inalámbrico (vía radio)
Movilidad - Inteligencia en la Red Móvil
Optimización en el consumo de Energía

## Slide 4: Diferencias entre sistema Fijo y Móvil (Establecimiento de la llamada)
Red Fija

## Slide 5: Diferencias entre sistema Fijo y Móvil (Establecimiento de la llamada)
Red Fija

## Slide 6: Diferencias entre sistema Fijo y Móvil (Establecimiento de la llamada)
Red Móvil

## Slide 7
Red Móvil

## Slide 8
Red Móvil

## Slide 9
Red Móvil

## Slide 10: Desafíos en las comunicaciones móviles
Canal de Radio:
  Bastante Hostil
  Variante en el tiempo
  Espectro limitado (banda estrecha)
Tipos de Distorsión:
  Ruido Blanco (menos importante)
  Pérdida de propagación

## Slide 11: Desafíos ...
  Sombreamiento
  Efectos de múltiple percurso
  Interferencia de otros usuarios del sistema
 Sistema celular es limitado por interferencia

## Slide 12: Métodos para combatir limitaciones
Reuso de frecuencia
Uso de códigos correctores de errores e técnicas de entrelazamiento (interleaving)
Control de potencia
Alocación dinámica de canales
Transmisión discontinua
Métodos de acceso sofisticados (FDMA, NB-TDMA, CDMA, otros)

## Slide 13: Movilidad
Gerencia de localización (Utilización de sofisticadas bases de datos)
  Estrategias de Paging
  Definición de áreas de localización
Posibilidad de ejecutar Handoffs (Handover)

## Slide 14: Handoff

## Slide 15: Movilidad
Operación en Roaming (Posibilidad de ser reconocido fuera del área de cobertura del operador local)
Garantía de seguridad (privacidad, autenticación)

## Slide 16: Factores de mérito para un Sistema Móvil Celular
Costo del servicio
Probabilidad de Bloqueo (canales nos disponibles en la celda o célula)
Probabilidad de pérdida de llamada
  Por interferencia (baja relación C / I)
  Por Handoff

## Slide 17: Factores de mérito ...
Retardo en el establecimiento de la llamada – estrategia de Paging
Alta calidad de transmisión (no degradada por el codificador de voz en los sistemas digitales)
Eficiencia espectral (Erlangs o MHz / Célula o MHz / Km2) – ganancia de la operadora

## Slide 18: Factores de mérito ...
Eficiencia de cobertura (Km2 / célula) – costo para la operadora
Flexibilidad en la planificación
Posibilidad de Roaming
Privacidad y seguridad
Otros servicios (transmisión de datos, etc)

## Slide 19: Funciones que una Red Móvil debe ejecutar
Transmisión confiable de la información (capas 1 y 2 del modelo OSI)
Gerencia de movilidad (algoritmos eficientes de paging)
Gerencia de llamadas

## Slide 20: Funciones ...
Gerencia de los recursos de radio
  Alocación de canales (fija o dinámica)
  Control de la potencia de transmisión del terminal y de la base
  Escoger una ERB para la comunicación entre el terminal y la red
  Privacidad y seguridad
  OA&M (Operación, Administración y Mantenimiento)

## Slide 21: SERVICIOS MÓVILES
Celulares
  Sistemas Analógicos
    AMPS (Advanced Mobile Phone Service) 30 KHz / canal de voz FDMA/FDD
    TACS (UK), C-450 (Alemania)
    NMT-450, NMT-900 (Escandinavia)

## Slide 22: Sistemas Analógicos

## Slide 23: SERVICIOS MÓVILES Celulares
  Sistemas Digitales
    GSM (Global System for Mobile Communications)
    Europa, Medio Oriente, Asia
    TDMA/FDD
    IS–54 e IS–136 (D-AMPS)
    Estados Unidos y Américas
    TDMA/FDD
    IS–95
    CDMA/FDD
    PDC (Japón)

## Slide 24: Sistemas Digitales (TDMA)

## Slide 25: SERVICIOS MÓVILES Celulares
 Todos los sistemas operan en la banda de 800 –900 MHz

## Slide 26: SERVICIOS MÓVILES
Sistemas PCS (Personal Communication Systems)
  Sistemas celulares que trabajan en la banda 1.5 a 1.9 GHz
  TDMA/TDD (PHS – Estados Unidos)

## Slide 27: Sistemas PCS

## Slide 28: SERVICIOS MÓVILES
Paging (Sistemas de Radio Llamada)
Redes Móviles Privadas (Troncalizadas)
Telefonía Inalámbrica (DECT, Digital Enhanced Cordless Telephony)
Accesos locales inalámbricos (WLL, Wireless Local Loop) *
  * No es un sistema móvil, pero utiliza muchas de las características de los sistemas móviles.

## Slide 29: ARQUITECTURA DE RED EN SISTEMAS MÓVILES

## Slide 30: SISTEMA AMPS
Historia
  Comparados con los 120 años de historia del teléfono, los sistemas celulares pueden ser considerados como “recién llegados”
  Primerass experiencias en el área en los años 70.
  Primeros sistemas comerciales - 1980 y 81en Japón y la península escandinava

## Slide 31: Historia
  Gran acogida y crecimiento de cobertura geográfica en los años 90
  Las comunicaciones celulares se originaron en prósperas naciones industriales con una red telefónica fija muy avanzada
  El objetivo inicial fue proporcionar servicio telefónico a vehículos motorizados
  Servicio orientado a minorías con necesidades especiales en comunicaciones

## Slide 32: Historia
  Rápidamente se convirtieron en pequeños dispositivos portátiles
  Tiene la propiedad de pertenecer a la persona y no a la oficina o al hogar
  A pesar de ser un servicio más costoso que la telefonía convencional, ha tenido gran acogida incluso en países de bajo desarrollo económico.
  El éxito alcanzado ha incentivado el rápido desarrollo en el área

## Slide 33: Historia
  Debido a la infraestructura montada, los nuevos móviles funcionan en modo dual
  Sistemas de primera generación : INCOMPATIBLES
    El estándar AMPS solo normaliza la interface de radio
    Características en común - modulación FM, y sistemas de señalización similares

## Slide 34: Servicios y objetivos de diseño
Cubrir con los servicios ofrecidos por la telefonía normal + servicios suplementarios
  Correo de voz
  Transferencia de llamadas, etc
Transmisión de datos **
  Calidad de servicio vulnerable a las imperfecciones del canal de transmisión y handoffs

## Slide 35: Servicios y objetivos de diseño
Brindar cobertura de amplias áreas geográficas
Bajas probabilidades de bloqueo de llamadas y caída de llamadas
Alta calidad de transmisión de voz
Alta movilidad de usuario
Alta eficiencia espectral
Facilidad de instalación.

## Slide 36: Arquitectura
AMPS - estándar Norteamericano titulado “Especificación de Compatibilidad de la Estación Móvil y Estación Terrena”
El estándar no dice nada al respecto de la comunicación entre la estación base y los switches
Comunicación regida por protocolos de fabricantes de equipamiento

## Slide 37: Arquitectura
Imposibilidad de interconexión entre sistemas de diferentes fabricantes
Los servicios de Roaming (que permiten a un abonado usar su teléfono celular fuera del área de cobertura de su proveedor local) eran esporádicos e inconsistentes
Establecimiento de estándares (IS-41) que permitieron interconectividad.

## Slide 38: Terminología
Varía en la literatura
  Terminales - estaciones móviles
  Estaciones Base - Cell Sites (ERB)
  Switch Celular - MTSO (Mobile Telephone Switching Office) o MSC (Mobile Switching Center)

## Slide 39: Acceso
Los enlaces de comunicación entre las estaciones base y los switches son denominados “líneas terrestres”,
Líneas dedicadas
Fibra Optica
Sistemas privados de microondas

## Slide 40: Acceso
Las conexiones entre el MTSO y la red pública telefónica puede también tener una variedad de formas. Usualmente estas facilidades son propiedad de la compañía telefónica local o de larga distancia.

## Slide 41: Códigos de Identificación

## Slide 42: Transmisión de Radio

## Slide 43: Transmisión de Radio
Banda original del sistema AMPS - 40 MHz (total)
Duplex manejado a través de división de frecuencia que separa las señales que llegan hasta la estación móvil de las que salen de ella

## Slide 44: Transmisión de Radio
La banda para transmisión directa (desde la estación base al móvil) era de 870 a 890 MHz
Banda reversa (tranmisión del móvil a la base) está 45 MHz abajo
Un canal físico AMPS ocupa dos bandas de 30 KHz, una para cada dirección

## Slide 45: Transmisión de Radio
Existen 666 canales en el sistema original, cuyas frecuencias centrales son calculadas de la siguiente manera:
  Canal Reverso:
  Canal Directo:

## Slide 46: Transmisión de Radio
Poco después, fue incrementada la banda para estos servicios, añadiendo 10 MHz adicionales a la banda original de 40 MHz
Existen 832 canales en el espectro expandido, numerados del 1 al 799 y los otros 33 canales en la banda de 1 MHz por debajo del espectro original tienen números del 991 al 1023

## Slide 47: Transmisión de Radio
Estos números de canal fueron escogidos de esa manera para facilidad de cálculo de las frecuencias de portadora de los dispositivos que trabajan con aritmética de complemento a dos
Estos dispositivos proporcionan el resultado de los cálculos a un sintetizador de frecuencia que sintoniza el radio a la frecuencia asignada

## Slide 48: Transmisión de Radio
Los sistemas que trabajan en la banda A poseen SIDs impares
Los sistemas que trabajan en la banda B poseen SIDs pares
Todos los teléfonos celulares tienen acceso a los 832 canales disponibles, y cada teléfono es programado para utilizar preferentemente (o por restricción) los canales de su sistema local (banda A o B)

## Slide 49: Transmisión de Radio
Entre los 832 canales AMPS, existen 42 canales (21 en cada banda) que llevan información de control
Ellos son los canales del 313 al 354 en el medio de la banda original
Para establecer contacto con un sistema AMPS, el receptor de la estación móvil sintoniza uno de estos canales

## Slide 50: Transmisión de Radio
En áreas con una gran densidad de suscriptores celulares, las operadoras pueden designar canales adicionales como canales de control del sistema
El resto de canales (hasta 395 por operadora) son canales de tráfico, disponibles para llevar información de usuario, que usualmente toma la forma de conversaciónes telefónicas.

## Slide 51: Reuso de Frecuencia

## Slide 52: Reuso de Frecuencia
395 canales por operadora
Con factor de reuso N = 7, se distribuyen 4 bases con 56 canales y 3 bases con 57 canales
Eficiencia espectral con y sin sectorización. (18 canales por sector)

## Slide 53: Procesamiento de la señal analógica
Los cuatro bloques (previos al modulador) mantienen alta calidad de la señal y limitar la interferencia de canal adyacente. Compresión y pre-énfasis son técnicas utilizadas para la transmisión de señales de audio

## Slide 54: Compresor
El propósito de compresor y su correspondiente expansor en el receptor, es elevar la calidad de transmisión cuando la señal de entrada exhibe un gran rango de amplitudes

## Slide 55: Compresor
La voz humana posee un gran rango dinámico
  La energía de la señal en sonidos bajos (típicamente vocales) es 16 veces (12 dB) más fuerte que la energía en sonidos débiles (consonantes no vocalizadas)

## Slide 56: Compresor
Este amplio rango dinámico hace que el sistema de transmisión sea vulnerable a degradación de los sonidos fuertes debido a distorsión por no linearidad y de los sonidos débiles por ruido
El compresor reduce esta vulnerabilidad comprimiendo el rango dinámico en un factor de 2

## Slide 57: Compresor
En el receptor, el expansor restaura el rango dinámico original
El resultado es una calidad mayor de la señal de voz gracias al compansor
Fuera de de la telefonía celular, se experimentan los beneficios del compansor cuando escuchamos cintas con el sistema Dolby de reducción de ruido.

## Slide 58: Filtro de pre-énfasis
El filtro de pre-énfasis y el filtro de énfasis complementario en el receptor, también mejora la calidad del sonido
Conjuntamente amplifica los sonidos de alta frecuencia que tienden a ser débiles que los sonidos de baja frecuencia, previo a la transmisión, y los restaura a sus niveles originales previo a la recepción

## Slide 59: Filtro de pre-énfasis

## Slide 60: Limitador
El limitador de amplitud confina las excursiones máximas de la señal modulada en frecuencia a 12 KHz en ambos lados de la portadora

## Slide 61: Filtro Pasa-bajos
Finalmente, la señal en banda básica pasa por un filtro pasabajos con función de transferencia como mostrada en la figura

## Slide 62: Filtro Pasa-bajos
Este filtro asegura que la energía mayor a 15 KHz fuera de la frecuencia de portadora sea atenuada en por lo menos 28 dB
Esta energía contribuye a la interferencia de canal adyacente
Nótese también el notch en 6 KHz que remueve la energía en esta frecuencia, asociada con los tres tonos de supervisión (SAT) presentes en el sistema AMPS

## Slide 63: Tonos de supervisión
El Supervisory Audio Tone (SAT), transmitido junto con la información del usuario, identifica la estación base asignada a determinada llamada
Cada estación base posee su propio SAT en 5970, 6000 o 6030 Hz
En el proceso de establecimiento de una llamada, el sistema transmite a la estación móvil la identificación del SAT en la estación base inicialmente asignada a la llamada

## Slide 64: Tonos de supervisión
En la transferencia de la llamada a otra estación base, el sistema informa al móvil la identidad del SAT de la nueva estación base
Durante la llamada, el móvil y la estación base inyectan el mismo SAT en la señal procesada por el modulador de frecuencia

## Slide 65: Tonos de supervisión
Este procedimiento permite confirmar a los móviles y estaciones base que están recibiendo la señal correcta, en vez de otra señal desde otra célula vecina usando el mismo canal
Células adyacentes con la misma asignación de canales transmiten diferentes SATs

## Slide 66: Tonos de supervisión
Condiciones de propagación pueden causar que la señal de un interferente sea más fuerte que la señal deseada, y en este caso, el receptor demodula la señal interferente
Cuando la estación móvil o la base detectan un SAT incorrecto en la señal demodulada, enmudece la señal de audio

## Slide 67: Tonos de supervisión
El efecto es una interrupción de la conversación por un silencio lo cual es indeseable, pero no tan desagradable como ser interrumpido por la voz de otra conversación
Sin embargo de esta providencia, suelen ocurrir casos de interferencia co-canal, lo cual en el estándar digital es evitado con un conjunto de hasta 256 SATs

## Slide 68: Tonos de supervisión
Dado que el móvil usa la misma antena para transmitir y recibir las señales, utiliza un duplexor para separar las señales

## Slide 69: Señales Digitales
A pesar de que el propósito principal del sistema AMPS es transportar señales de voz desde y hacia los terminales móviles, también transmite importante información de control de la red en forma digital
Las señales digitales toman la forma de senoides 8 KHz por encima o por debajo de la portadora

## Slide 70: Señales Digitales
El formato de la señal tiene un código Manchester FSK a una tasa de 10 Kb/s (un bit cada 100 s)
En este formato, un uno lógico es representado por una transición (en el medio del intervalo de bit de 100 s) de -8KHz a +8KHz en relación a la portadora
Un cero lógico es representado por la transición complementaria

## Slide 71: Señales Digitales
El código Manchester facilita la sincronización del receptor, previniendo las transmisiones a una frecuencia constante por más de 100 s

## Slide 72: Señales Digitales

## Slide 73: Señales Digitales

## Slide 74: Eficiencia Espectral
Pruebas de escucha con criterios de potenciales suscriptores han determinado que la tecnología de transmisión AMPS requiere una relación de señal a interferencia de por lo menos 18 dB para una alta calidad de reproducción del sonido en el receptor

## Slide 75: Eficiencia Espectral
Para alcanzar este requerimiento con alta probabilidad, la gran mayoría de sistemas AMPS operan con un factor de reuso de N = 7
Si el sistema trabaja con 395 canales de tráfico, el número medio de canales por célula es 56 4/7

## Slide 76: Eficiencia Espectral
Con el espectro total asignado para el sistema AMPS de 25 MHz (en cada dirección), la eficiencia espectral es de

## Slide 77: Canales Lógicos
Existen cuatro canales lógicos que llevan información de control de la red
Implícito en el sistema AMPS está un canal lógico que lleva la información del usuario en forma analógica
Al par de canales de usuario se los conoce también como canales de tráfico

## Slide 78: Canales Lógicos

## Slide 79: Canales Lógicos
La información de los canales de control es llevada en canales físicos reservados exclusivamente para información de control de la red (canales 313-354)
En sistemas con mucho tráfico, las compañías operadoras usan canales físicos adicionales como canales de control directos y reversos

## Slide 80: Canales Lógicos
El sistema utiliza estos canales de control para el establecimiento de la llamada.
AMPS utiliza el término Canal de Voz para indicar el formato de información de control transportado en un canal físico que también lleva información de usuario

## Slide 81: Canales Lógicos
El canal directo de voz lleva información de control desde la estación base hasta la unidad móvil cuando una llamada está en curso
El canal reverso de voz lleva información de control del sistema desde el terminal hasta la estación base cuando la llamada está en curso

## Slide 82: Canales Lógicos
Para transmitir información sobre los canales directo y reverso de voz, el sistema AMPS utiliza una técnica conocida como Blank and Burst
Para enviar un mensaje de control sobre un canal de voz, el sistema interrumpe el flujo de información de usuario e inserta un mensaje de control, típicamente de duración de 100 ms

## Slide 83: Canales Lógicos
El efecto es multiplexar en el tiempo cada mitad de un canal físico entre información de usuario (tráfico) y control de la red (señalización).
Cuando el sistema inserta un burst se señalización, el usuario escucha un click no especialmente obstructivo si ocurre con poca frecuencia (una o dos veces por minuto)

## Slide 84: Canales Lógicos
Sin embargo, transmisiones frecuentes de información de control durante una llamada (que causan muchos clicks) pueden deteriorar severamente una conversación
Esta imperfección limita la cantidad de información de control que el sistema AMPS puede transferir entre los terminales y la base durante una llamada.

## Slide 85: Canales Lógicos
Debido a la interferencia y la atenuación de los canales físicos, la información de control sufre altas tasas de errores de bit, por lo que es necesario protegerla con códigos detectores y correctores de errores.
El canal de control directo (FOCC) lleva la misma información desde la estación base a todos los terminales en una célula que se encuentren prendidos y que no tengan una llamada en curso

## Slide 86: Canales Lógicos
De igual manera, un canal reverso de control lleva información desde varios móviles que no tienen asignados canales de voz
Para hacer esto posible, AMPS especifica un protocolo de acceso aleatorio que determina cómo las estaciones móviles deben esperar para tener la atención del receptor de la estación base

## Slide 87: Canales Lógicos
Los canales directo y reverso de voz son enlaces dedicados (uno a uno) entre la estación base y el terminal cuando la llamada está en curso.